| Датчик влажности RHS400R ПАСПОРТ Содержание паспорта соответствует технической документации изготовителя |  |
| --- | --- |

Содержание:

Сведения об изделии	1

Назначение	1

Технические характеристики	1

Габаритные размеры	2

Сертификация	2

Меры безопасности	2

Транспортирование, хранение и утилизация	2

Приемка и испытания.	3

Гарантийные обязательства	3

# Сведения об изделии

| Наименование: | Датчик влажности RHS400R |
| --- | --- |
| Производитель: | АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16 Место осуществления деятельности по производству продукции: Otomasyon ve Kontrol Urunleri Tic.Ltd.Şti. AND Plaza İçerenkoy Mahallesi Umut Sokak No: 12 Kat:15 Ataşehir, Istanbul, Turkey. |
| Продавец: | ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, г. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57 |

# Назначение

Датчики влажности RHS400R с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА или 0-10В применяются для измерения относительной влажности воздуха внутри воздуховода в системах вентиляции.

Дата изготовления указывается на корпусе датчика и соответствует первым четырем цифрам в серийном номере, где первые две цифры обозначают год, третья и четвертая - неделя выпуска.

# Технические характеристики

| Код для заказа | 097U0001R | 097U0002R |
| --- | --- | --- |
| Выходной сигнал | 0-10В, минимум 1000 Ом | 4–20 мА, максимум 500 Ом |
| Рабочая среда | воздух и неагрессивные газы |
| Диапазон измерения влажности, % | 0-100 |
| Погрешность измерения, % | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +80 |
| Напряжение питания | 24В (±5%), 50/60 Гц;15-35В пост. ток |
| Потребляемая мощность | <2,5 Вт |
| Класс защиты | IP 41 |
| Вес, г | 262 |

# Габаритные размеры

# Сертификация

# Меры безопасности

Датчики влажности RHS400R должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации. К обслуживанию датчиков влажности SHS400R допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

# Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование и хранение Датчики влажности RHS400R осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

# Приемка и испытания.

Продукция, указанная в данном паспорте изготовлена, испытана и принята, в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

# Гарантийные обязательства

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие датчиков влажности SHS400R техническим требованием при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия – изготовителя или продавца или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы оборудования, при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и  проведении необходимых сервисных работ, - 10 лет с начала эксплуатации.